湛江中心人民医院一号会议厅
室内高清全彩屏LED屏幕系统项目需求书

一、项目需求一览表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 备注 | 采购预算 （人民币/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内高清全彩屏LED屏幕系统设备 | 1批 |  | 人民币 198000 元 |
| 合计 | 人民币 198000 元 |

注：

1、供应商须对项目内所有的内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应，否则作响应无效处理。

2、本项目要求中所出现的工艺、材料、参数仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准应优于或相当于本用户需求书的标准。供应商必须确保其真实性，如发现成交供应商提供虚假材料谋取成交的，采购人有权拒绝接收其成交货物，并追究其法律责任。

3、“▲”号项为重要的技术和商务要求，投标人应当响应，若未提供相关的佐证材料，会直接影响评审结果。

二、采购设备清单和技术要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩高清LED显示屏 | ▲像素间距：2.5mm；（带后罩）投标时提供样品； （显示尺寸6.72m*2.72m；屏体厚度≤9.5CM） 2、▲采用一线品牌（原厂产品），原厂配件，质量稳定，要求在湛江地区有合法授权的售后工程服务网点，提供完整的售后保障,售后问题需即时响应，12小时内处理完毕；在湛江地区LED显示屏有5个以上类似工程成功案例。（厂家授权书及合同复印件并加盖公章）。 3、LED灯种类：SMD1515 4、像素点组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm 6、亮度：600cd/m²可调 7、▲视角：140°/120°（水平视角/垂直） 8、平整度：≤0.2mm 9、▲亮度均匀性：≥97% 10、色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 11、对比度：5000:1 12、防护等级：IP43 13、信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥16bit 14、驱动方式：恒流 15、扫描方式：1/32扫描 16、刷新率：≥1920Hz/3840Hz 17、换帧频率：≥50&60 18、屏体色温：2000K～9300K可调 19、亮度调节方式：手动/自动/程控 20、校正：配备亮度与色度逐点校正 21、控制方式：同步映射控制 22、控制距离：超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 23、软件接口：Windows XP /7/8/10 24、工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz 25、峰值功率：≤520W/ m² 26、平均功率：100W/m2～200W/ m² 27、连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 28、▲平均无故障工作时间：≥8000小时 29、LED寿命：10万小时 30、离散失控点：≤0.0001，出厂时为0 31、连续失控点：0 32、盲点率：≤0.0001，出厂时为0 33、屏幕温升（使用运行状态）：≤20度 34、运行环境温度：-10℃～40℃ 35、运行环境湿度：10％～85％RH，无凝结 36、▲LED生产厂家需为专业LED生产厂家，非OEM厂家或贴牌厂商，需通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，认证范围需涵盖LED显示屏产品的设计、生产及相关信息系统集成、软件开发和相应的服务及管理活动，提供复印件加盖公章。 37、▲LED生产厂家通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认证，具备对于来料、生产过程、成品的全链路质量控制能力（复印件加盖公章）。 38、▲LED生产厂家通过GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系五星级认证，复印件加盖公章。 二、安全要求： 1、▲产品采用专业的全封闭式防尘设计，具备优良的防尘特性，产品具备IP6X防尘功能； 2、外壳防护：前/后：IP30/IP54， 3、▲LED显示屏具备良好的防潮、耐高温、阻燃、防盐雾的特性， 4、模组最大功耗：30W，； 5、额定电压或额定电压范围权威检测 6、额定频率或额定频率范围 10、显示屏输入到外壳和电源输入到外壳抗电强度 三、供电： 1、工作电压：AC220/100±15%V。 2、平均功耗：180W/㎡。 3、最大功耗：≤520 W/㎡。 四、LED控制系统： 1、LED显示屏专用软件， 2、操作系统：WIN XP/7/10。 3、▲控制方式：同步控制，提供LED屏集总控制系统软件著作权证书 | m2 | 18.27 |
| 2 | 横幅屏 | 1.灯珠:SMD2121 2.像素管直径：3.75 mm 3.发光芯片:晶元 4.驱动IC:5020恒流芯片 5.点间距：4.75mm 6.发光点颜色：红 7.密度：44320点/m2 8.基色：R 9.单元板尺寸：304mm×152mm 10.模组行列数：长64点×高32点 11.分辨率：2048点/块 12.屏整屏尺寸:(长)10.032m×(高)0.304m 13.可显示内容： 文字 14.屏体重量：30kg/m2 15.屏体厚度：≤10cm 16.外框结构：专用外框 17.供电 工作电压：220V 18.最大功耗：≤400W/m2 19.控制系统方式：异步 20.操作系统：WINDOWS 98以上 21.控制卡：BX（支持手机控制） 22.LED驱动方式：1/16扫描驱动 23.刷新频率：≥120帧/秒 24.帧频：≥60帧/秒 25.亮度≥320cd/m2 26.亮度调节:软件调节 27.灰度/颜色：256级 28.最佳视角：±60度 | m2 | 3.04 |
| 3 | 专用计算机 | G3930、22寸显示器、1TB硬盘、4G内存、DVD光驱 | 套 | 1 |
| 4 | DVI视频卡 | 图像输出、VGA接口、DIV接口、DVI线 | 块 | 1 |
| 5 | 同步全彩发送卡 | SD300大屏发送卡 ·支持DVI视频信号输入； ·输入分辨率：最大1280*1024像素， 支持分辨率任意设置； ·单卡最大带载面积：130万像素； ·2个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； ·双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； ·支持多发送器任意拼接级联； ·支持亮度和色温调节； ·支持低亮高灰； ·支持HDCP； ·支持全系列接收卡。 | 块 | 3 |
| 6 | 同步全彩接收卡 | RV336 接收卡 ·单卡支持32组RGB信号并行输出； ·单卡支持128*1024像素点； ·支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； ·支持1~1/32扫之间的任意扫描类型； ·支持DC3.3V~6V超宽工作电压。 | 块 | 84 |
| 7 | 多媒体播放系统 | 支持标准支持4096 ×2160@60Hz 4K显示监控画面（实时显示） 支持无限图层，图层数量不受限制 支持8K2K输出范围内，自定义输出口分辨率。 支持多场景，场景淡入淡出，无缝切换，且支持预监切换，可调节淡入淡出切换时间。 支持主从机备份，实现播放信号备份，保证项目活动万无一失。 支持音视频播放，内部自带转码工具，支持对其转码操作。 支持图片和字幕叠加，可任意编辑叠加字幕。 支持PPT插入和播放，PPT播放可通过翻页器触发。 支持NDI，通过局域网可对多台电脑或设备进行信号采集，采集信号更加便捷。 支持网络视频源插入，可插入实时电视直播信号或其他视频信号。 支持虚拟窗口，可进行虚拟输出设置。 支持窗口设置，相似场景下的操作设置更加便捷。 支持异形设置，可设置多个常规多边形，也可自行自定义多边形形状，能更好的满足各种异形场景屏幕的显示要求。 支持图层的翻转和镜像设置。 支持任意角度的旋转，适用多种旋转场景。 支持采集卡信号采集，可对外部摄像及其他信号进行采集。 精准颜色色彩调节，可调节图像RGB及亮度对比度和图层画面饱和度，使画面效果显示更完美。 图层透明度可调节，支持图层羽化、图层裁剪，丰富画面显示内容。 场景内音视频及图片可循环或顺序播放，多个场景可顺序播放，支持快捷键切换场景，支持场景编辑，可实时查看播放细节。 实时监控电脑参数，掌握电脑运行情况，可根据电脑实时状况进行应急操作。 支持工程文件保存和加载，支持工程文件打包导出导入，方便进行多机备份操作。 支持输出测试画面。 23、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； | 套 | 1 |
| 8 | 配电柜 | 20KW,接触器，带避极，6路输出 | 套 | 1 |
| 9 | 视频拼接器 | 1、支持HDMI、DVI、VGA、DP多种输入信号源； 2、输出信号支持DVI、DP环出； 3、支持双画面输出，可实现任意通道做 PIP（画中画）、POP（画外画）、PBP（边靠边），任意比例缩放、任意位置漫游、叠加等； 4、支持输出分辨率自定义功能，可通过系统结构对输出像素进行任意调整，支持任意分辨率自定义； 5、应具备图像无延迟，图像数据处理高效，产品的实时性高； 6、应具备参数存储与调用功能，可根据不同情况保存不同参数，然后可调用所保存的所有参数，重启设备，默认加载最后一次保存的参数； 7、处理器为纯硬件架构、无CPU和操作系统、稳定性高，不会出现死机、蓝屏等不良现象，可满足全年365×24小时持续工作，安全可靠； 8、▲自适应动态灰度，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次共16级可调。（需提供CNAS第三方检测机构检测报告复印件加盖原厂公章） 9、▲区域色彩校正，可分区域调节图像色彩，区域的位置与尺寸可自定义，可同时对32块区域分别进行调节。（需提供CNAS第三方检测机构检测报告复印件加盖原厂公章） 10、▲为保证兼容性，要求显示屏和设备均通过CCC认证，且CCC证书中生产企业为同一公司或属于同一集团，并提供CCC认证报告复印件加盖原厂公章； 11、多通道独立显示，输入的各路信号之间无干扰、无冲突、任意2路均可同时输出； 12、支持输出分辨率自定义，单口输出分辨率高度可达3840，宽度可达3840 | 台 | 1 |
| 10 | 发送盒 | 4张小发送卡的独立供电和安装，1.5U机箱方便安装 | 台 | 1 |
| 11 | 结构、支架 | 国标镀锌方通、黑色G4950、进口粉边框 | 项 | 1 |
| 12 | 线材 | 国标电线、品牌无氧铜网线、平行线、秋叶原HDMI线、线槽、线管 | 批 | 1 |
| 13 | 安装、调试 | 安装、培训、调试、运输 | 项 | 1 |
| 14 | 税金 | 税金 | 项 | 1 |

- 商务要求

- 参与投标报价供应商评审资质：

- ▲具有有效期内的质量管理体系认证。（证书复印件并加盖公章）

- ▲在湛江市内有技术服务团队的，至少三名以上技术人员。（提供相关人员近三个月内任意一个月的社保证明文件复印件）

- ▲项目经理具有本科或以上学位（毕业证书复印件并加盖公章）；具有国家工业和信息化部（原国家信息产业部）或人力资源和社会保障部颁发的工程师（信息系统管理工程师）职称书证（证书复印件并加盖公章）；提供该项目经理近三个月内任意的社保证明文件复印件

投标供应商应提供以上证明复印件并加盖公章，若未提供相关的佐证材料，会直接影响评审结果。

- 供货要求

- 供货时间：除特别说明外，所有设备均应在合同生效后30天内完成供货、安装、调试、验收工作。

- 供货地点：采购人（用户）指定地点。

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供货商承担。

- 供货商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由供货商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由供货商负责，供货商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由供货商负责。

- 安装、调试

- 供货商必须依照合同及相关文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 供货商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 验收要求

1.开箱检验

1.1所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

1.2拆箱后，供货商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

2.项目实施及产品验收要求

2.1要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2.2供货商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

2.3供货商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

2.4货物安装施工完成后10个工作日内，验收应在用户和供货商双方共同参加下进行，验收时应带齐合同复印件、供货清单各一份。

2.5验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和供货商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供货商承担。

2.6国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

2.7采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业技术人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费有采购人承担，否则鉴定费由供货商承担。

- 售后服务

- 所有设备须承诺全保三年，供货商应按国家对该类设备的规定实行三包。质保期自供需双方代表在系统验收单上签字之日起计算。

- 在质保期内，硬件维修更换、软件故障排除等所需一切支出由供货商负责。

- 在质保期内，供货商须提供常设7天×24小时热线、远程及现场支持服务和长期的全免费技术支持。对采购人的服务通知，供货商在接报后即时响应，3小时内到达现场，12小时内处理完毕。如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，供货商应在此后48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

- 质保期满后如采购人需要，供货商可提供终身有偿/全免费服务（如供货商提供有偿服务，则须在合同中列出包括硬件维修、软件升级等内容的报价，以供采购人）。

- 供货商必须以书面方式提供详细的售后服务方案。

- 培训要求

供货商应负责对用户管理技术人员进行免费的项目课程培训和应用技术培训，人数、时间、地点由用户确定。

- 递交报价文件的有关事项

1.递交投标报价文件时间：2020年4月** 日上午8:30～12:00，下午14:30～17:30。

2．投标报价截止时间：2020年4月 **日下午14:30。

3．评审时间：2020年4 月**日（具体时间由本单位结合实际情况确定）。

4．评审方法：综合评分，择优选取。

5．递交报价文件地点：

6．评审地点：

- 提交材料及相关事项

1.投标报价供应商按附件格式要求提供报价文件一式四份。

2.投标报价供应商应将报价等相关文件密封装在单独的信封中并加盖单位公章。

附件（投标报价格式）：

一、响应函

致：湛江中心人民医院

我方确认收到贵单位提供的        项目（项目编号：     ）招标文件的全部内容，我方（供应商名称）作为供应商正式授权（授权代表全名）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。在此，我方声明如下：

1、我方决定参加：        项目（项目编号：     ）的报价响应。

2、我方已经详细地阅读了全部报价文件及其附件，包括澄清及修改文件。我方已完全清晰理解报价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方提交的报价文件为：正本一份，副本三份。

4、我方承诺在本响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方同意并接受报价文件的各项要求，遵守报价文件中的各项规定，按报价文件的要求提供报价。

6、报价有效期从提交首次报价文件截止之日起60天内有效，如成交，报价有效期将延至合同终止日为止。

7、我方完全服从和尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低或其他任何报价响应并非意味着必定获得成交资格。

8、我方如果成交，将保证履行报价文件以及报价文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

以上内容，如有虚假，我方愿承担相应法律责任。

与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

代表姓名：

手    机：

地  　址：

电　　话：

传　　真：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

二、法定代表人证明书及授权委托书

2.1 法定代表人证明书

致：湛江中心人民医院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期限与本公司响应文件标注的报价有效期相同，特此声明。

单位：              （盖公章）

附：法定代表人性别：                    年龄：

身份证号码：                        手机：

统一社会信用代码：

类型：

经营范围：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

法定代表人二代身份证复印件   （双面）

2.2 法定代表人授权委托书

致：湛江中心人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是全权代表我方参与        项目（项目编号：        ）的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料（注：供应商可继续补充权限内容）。

授权单位：     （盖公章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期限与本公司响应文件标注的报价有效期相同，特此声明。

说明：

1. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

2. 报价签字代表为法定代表人，则本表不需提交。

代理人二代身份证复印件（双面）

三、报价供应商资质证明文件

- 供应商的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明（必须提供证书复印件加盖公章）

- ▲具有有效期内的质量管理体系认证。（证书复印件并加盖公章）

- ▲在湛江市内有技术服务团队的，至少三名以上技术人员。（提供相关人员近三个月内任意一个月的社保证明文件复印件）

- ▲项目经理具有本科或以上学位（毕业证书复印件并加盖公章）；具有国家工业和信息化部（原国家信息产业部）或人力资源和社会保障部颁发的工程师（信息系统管理工程师）职称书证（证书复印件并加盖公章）；提供该项目经理近三个月内任意的社保证明文件复印件

投标供应商应提供以上证明复印件并加盖公章。

四、报价表格式

4.1 报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总价 （首次报价） | 人民币 大写 元整 （￥ 小写 元） |
| 备注：详细内容见《报价明细表》。 |

说明：

1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 报价中必须包含用户需求书所要求提供的内容、货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、售后服务、税费、人工费等。

3. 所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

4.2 报价明细表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |

说明：

1．供应商应列明按用户需求书所要求提供的内容的价格明细，包括货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、售后服务、税费、人工费等。

2. 所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

# 六、技术参数响应表

| 序号 | 名称 | 报价文件要求 | 实际响应内容 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

说明：

1. 供应商必须对应用户需求书的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价文件要求。

2. 无偏离：实际响应内容与报价文件要求无差异。

正偏离：实际响应内容优于报价文件要求。

负偏离：实际响应内容达不到报价文件要求。

3. 供应商实际响应内容应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

4. 本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日
七、同类项目业绩

根据报价文件的要求进行编写内容和提供资料、格式自拟

八、售后服务承诺

根据报价文件的要求进行编写内容和提供资料、格式自拟

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日